## Slide 1: ナレッジシステム CADタグ・属性の自動抽出
開発到達点・業務インパクト・ICADライセンスのご判断事項
2026.07.28 / 株式会社アルパイン設計事務所 / 役員会ご説明用

## Slide 2: 要旨
本日ご判断いただきたいことは3点です
① 開発は動く段階まで来ている
実ICAD 39件で、抽出→正規化→タグ生成→
画面表示まで一気通貫で動作を確認済み。
材質・質量・部品構成は実データで安定取得。
残るのは辞書の拡充と、
創屋への受け渡し形式の確定。
② ICAD専用ライセンスは必須ではない
「ナレッジシステム専用に150万円の
ICADを追加購入」が前提だと売りにくい。
技術的には、ICADが要るのは
登録・抽出の瞬間だけ。
既存ライセンス兼用／当社の余剰ライセンス
による変換代行／ICAD不要構成が取り得る。
③ 外販を見据えた構成判断が要る
「ICADがある構成」と「ICADがない構成」の
両方を成立させる方向で進めたい。
ライセンス条項の可否は富士通・販売元へ
確認が必要（未確認）。
→ この方針でよいかのご判断をお願いします。

## Slide 3: 現在の開発到達点
CHAPTER 01
Progress
何ができるようになったか
実データでどこまで取れたか
図面1枚から実際に何が出るか

## Slide 4: 何ができるようになったか
図面ファイルを登録すると、人手を介さずタグと属性が付く
① CADから中身を読み出す
ICADの2D図面・3Dモデルから、
材質・質量・部品構成・寸法・注記・
図枠情報を機械的に取り出す。
ICADのAPI（SXNET）を直接使用。
画面操作の自動化ではない。
② 意味のある属性に整える
取り出した生データを、検索に使える
固定項目へ整形する。
2D図面で133項目、3Dモデルで97項目。
取れなかった項目は「取れなかった」と
記録し、推測で埋めない。
③ タグを自動で付ける
客先・案件・装置・メーカー・材質・
表面処理・塗装・熱処理・PRFX・
ユニット・規格の11種類。
全タグに根拠と確度が付く。
根拠のないタグは作らない。

## Slide 5: 実データでの実績
共有した実ICAD 39件を、実際に最後まで通した結果（2026-07-17時点）
観点 | 結果 | 評価
抽出完了 | 39 / 39 件（未抽出0件） | ◎ 落ちずに通る
部品構成（部品名） | 39 / 39 件で取得 | ◎ 全件取得
質量・重量 | 38 / 39 件で取得 | ◎ ほぼ全件
材質 | 33 / 39 件で取得 | ○ 8割超
客先・装置のタグ | 少数（辞書が検証用に3件のみだったため） | △ 辞書拡充で改善する見込み
客先・装置タグが少ないのは、測定時点で客先辞書に3件しか登録していなかったためで、抽出ロジックの限界ではありません。辞書はDB化済みで画面から追加できます。運用時に実際の客先・装置語彙を登録する作業が必要です。

## Slide 6: 図面1枚から実際に何が出るか
実ICADファイルの実際の出力（値は未加工）
例1 澁谷工業向けの部品図（U8105111315.icd）
タグ : 客先:澁谷工業 / 材質:SUS304 / 材質:SUS / 規格:SES
属性 : 質量 0.18kg（mass_unit_name=mm-kg）、部品名 U81051113150
→ 客先×材質での絞り込みに使えるデータが、人手を介さず揃う
例2 治具の3Dモデル（XH30-A08001-R03-JP_ロードカップ部改造.icd）
タグ : 装置:治具 / メーカー:SMC / 材質:SUS316, PVC, PPS, PTFE, A5052P, SUS304, NBR, POM
属性 : 質量 4.76kg、構成部品 108点
→ 「SMCを使った治具」「PTFEを使った案件」を横断で絞り込める土台になる
例3 大規模アセンブリ（474300AC219.icd）
タグ : メーカー:SMC / 材質18種 ほか計19タグ
属性 : 質量 17.7kg、構成部品 189点
→ 189点の部品を人手で棚卸しせずに、材質構成をデータとして持てる

## Slide 7: 業務インパクト
CHAPTER 02
Business Impact
設計者の業務が何に変わるか
効果が出るための前提条件
現時点で定量化できていないこと

## Slide 8: 何が変わるか
「探す時間」を「設計する時間」に振り替える
設計者の探索時間
現状：過去案件の図面を探すのに、
フォルダを辿る／記憶に頼る／人に聞く。
導入後：客先・装置・材質・メーカーで
横断検索し、根拠付きで候補が出る。
図面資産の再利用
現状：類似案件があっても、
存在を知らなければ使えない。
導入後：材質・部品構成・メーカーの
組み合わせから類似図面に到達できる。
属人性の低減
現状：どこに何があるかがベテランの
記憶に依存している。
導入後：タグと属性がデータとして残り、
経験年数に依らず同じ探索ができる。
調達・見積の根拠
現状：材質構成・質量は図面を開いて確認。
導入後：質量・材質・部品点数が
属性として蓄積され、集計できる。
設計品質
現状：過去のトラブル事例が
個人のメモに閉じている。
導入後：図面とタグを起点に、
関連資料へ辿れる土台ができる。
外販の可能性
同じ課題はICADを使う設計会社に共通。
自社で運用実績を作ったうえで、
製品として外部提供する道がある。

## Slide 9: 効果の前提条件と、まだ言えないこと
過大評価を避けるため、前提と未計測を明示します
効果を出すために必要な作業（技術ではなく運用の話）
  辞書の拡充：客先・装置・案件の語彙を実運用ベースで登録する
  フォルダ命名規則の整備：パスから客先・案件を確定できることが精度に直結する
  登録運用の定義：どのタイミングで、誰が、どの図面を登録するか
  レビュー運用：自動付与タグを人が確認・補正する導線
現時点で定量化できていないこと
  「検索時間が何割減るか」は未計測です。実運用データがないため、数値は出せません
  本資料に時間削減率・金額効果の数値を載せていないのは、根拠がないためです
  定量化するには、社内で試験運用を行い、導入前後の実測を取る必要があります
→ ご提案：まず自社で試験運用し、定量効果を測ってから外販判断へ進む

## Slide 10: ICADライセンス のご判断
CHAPTER 03
License Decision
創屋から「専用ICAD 約150万円を販売先が用意してくれるか」という懸念が出ている
技術的な事実を踏まえると、専用ライセンスは必須ではない
販売を前提とした場合の選択肢を整理した

## Slide 11: 論点の整理
創屋からの問いかけと、当社が確認した事実
創屋からの問いかけ
  「ナレッジシステム専用として、150万円程のICADを販売先が用意してくれるかが当初からの懸念」
  「ナレッジシステム専用である必要はあるのか。兼用は難しいか」
当社がコード上で確認した事実
  ICADが必要なのは、図面を登録して情報を抜き出すタイミングだけ
  検索・閲覧・タグ表示・RAG回答にICADは不要（抽出結果はDBに保存済みのため）
  抽出処理はICADを1セッションずつ占有する。複数を並列に走らせる作りではない
  STEP/DXFからの抽出はICADなしで動く（ただし材質・質量は落ちる）
結論
  「ナレッジシステム専用のICADライセンス」が技術的に必須という結論にはならない
  必要なのは「抽出処理を実行している間、そのICADセッションを占有できること」だけ

## Slide 12: 販売を前提にした場合の選択肢
「顧客が150万円のICADを追加購入する」を前提にした製品は売りにくい
案 | 内容 | 顧客の追加ICAD費用 | 取得できる情報 | 主な制約
① 既存ライセンス兼用 （夜間バッチ） | 顧客が既に持つICADを、設計者が使わない夜間・休日に抽出用として使う | 0円 | 最大 | ライセンス条項の可否確認が必須。抽出中はその座席を占有
② 既存ライセンス兼用 （専用PC1台） | 顧客の空き座席1本を抽出専用PCへ割り当て | 0円 （座席の振替） | 最大 | 空き座席がある顧客に限る
③ ICAD不要構成 | 顧客側でSTEP/DXF/PDFへ出力済みのデータを取り込む | 0円 | 中 （材質・質量は落ちる） | 顧客に出力運用を依頼する必要あり
④ 変換代行 （当社の余剰ライセンス活用） | 当社の余剰ライセンス＋当社サーバーでICAD→STEP/中間データ変換を代行 | 0円 | 最大〜中 | 図面データを社外（当社）へ出すことへの顧客同意が必要
⑤ 専用ライセンス新規購入 | 顧客がナレッジシステム用にICADを1本追加 | 約150万円 | 最大 | 費用が導入判断のボトルネックになりやすい
当社には余剰ライセンスがあるため、案④は当社が担げる現実的な選択肢です。また対象顧客はICADユーザーであることが多く、案①②が成立する可能性も相応にあると見ています。

## Slide 13: 確認が必要な事項（未確認・断定していません）
ライセンス条項の問題であり、当社もまだ確認できていません
富士通／ICAD販売元へ確認する事項
  設計者向けライセンスを、無人のバッチ処理（サーバー常駐・自動起動）で使うことが許諾範囲か
  ライセンス形態（ノードロック／フローティング等）と、フローティングの場合の借用可否
  「同時使用」の定義。1座席を夜間だけ別PCで使う運用が可能か
  当社の余剰ライセンスを使って他社図面の変換を受託することが許諾範囲か（案④の前提）
確認結果によって変わること
  許諾される → 案①②④が使え、顧客の追加ICAD費用ゼロで提案できる
  許諾されない → 案③（ICAD不要構成）を主軸にし、取得情報が減ることを製品仕様として明示する
ご判断いただきたいこと
  富士通／販売元への正式な問い合わせを、当社名で行ってよいか

## Slide 14: 責任分界と 今後の進め方
CHAPTER 04
Scope & Next Steps
どこまで自社が作り、どこから創屋が実装するか
ソース切り出し提供の話
今後の進め方とご判断事項

## Slide 15: 創屋との責任分界
当社は「CADから情報を抜き、タグ・属性にする」まで。本体への組み込みは創屋
工程 | 担当 | 現状
ICADからの情報抽出（C# + SXNET） | アルパイン | 実装済み。実ICAD 39件で動作確認済み
STEP/DXFからの情報抽出 | アルパイン | 実装済み。外部ライブラリ不要
ICAD→STEP/DXF変換 | アルパイン | 実装済み。実機で変換・抽出まで確認済み
正規化（属性への整形） | アルパイン | 実装済み。2D:133項目 / 3D:97項目
タグ生成・辞書管理 | アルパイン | 実装済み。辞書はDB化＋画面から編集可能
ナレッジシステム本体への登録・更新・削除 | 創屋 | 創屋側で実装。当社は抽出・正規化・候補生成とAPI契約案を提供
2D/3Dビューワーとの連携 | アルパイン→創屋 | 当社側でプレビュー生成まで実装。組み込み範囲は要確認
検索・RAG・画面 | 創屋 | 本体側
創屋から「完成後はタグ・属性抽出の部分のソースだけ頂ければ、その部分だけ切り出しできると考えている」との要望を受けています。現状の実装はその形で切り出せる構成になっています。

## Slide 16: ソース切り出し提供について
創屋の要望「抽出部分のソースだけ欲しい」への回答
切り出せる構成になっています
C#側：独立ソリューション（約4,700行）
ナレッジシステム本体への依存なし
1図面 = 1回のプロセス呼び出し、入出力はJSON
Python側：6ファイル（約2,800行）
Djangoへの結合は実質2点だけ
（バージョン定数3個 + 辞書テーブル1個）
→ 純Pythonパッケージとして切り出せる
経営上の論点
抽出ロジックは当社の技術資産です。
「どの範囲を、どういう条件で渡すか」は
契約・知財の観点でも決めておく必要があります。
・ソース提供の対価をどう見るか
・第三者への再利用制限を付けるか
・外販時の当社の取り分をどう設計するか
→ 技術的には渡せます。条件のご判断をお願いします。

## Slide 17: 今後の進め方とご判断事項
直近で決めていただきたいことを整理しました
# | 事項 | 当社の考え | ご判断
1 | ICADライセンスの構成方針 | 「ICADあり構成」と「ICADなし構成」の両方を成立させる | この方針で進めてよいか
2 | 富士通／販売元への確認 | ライセンス条項（無人バッチ・兼用・変換受託の可否）を正式に確認したい | 当社名で問い合わせてよいか
3 | 抽出ソースの創屋への提供条件 | 技術的には切り出して渡せる。契約・知財条件は未定 | 提供範囲と条件のご判断
4 | 社内での試験運用 | 定量効果を測るため、自社の実案件で試験運用したい | 対象部署・期間のご判断
5 | 辞書整備の体制 | 客先・装置・案件の語彙登録が精度に直結する。誰が整備するか決めたい | 担当のご判断
6 | 外販の是非と時期 | 自社で運用実績を作ってから判断するのが現実的 | 方針のご確認