## Slide 1: CADタグ・属性抽出 機能概要
何から、どのような情報を、どのような形で取り出すか
2026.08.05 / 株式会社アルパイン設計事務所

## Slide 2: この資料の位置づけ
3種類の資料のうち、本書は仕組みの構成と入出力を押さえるためのものです
資料 | 粒度 | 主な読み手 | 書いていること
概要説明資料 | 概略 | 導入をご検討いただく方 | 何ができるか、導入前後の違い、必要な環境
本書（機能概要） | 中間 | 仕様を把握される方 | 抽出元、抽出項目、出力の構造、構成、必要なもの、分担
技術資料 | 詳細 | 実装を担当される方 | 入出力の形式定義、設定手順、ソースの構成
① 何から取り出すか
ICADの2D図面・3Dモデル、STEP、DXFの、どこを読んでいるか
② 何を取り出せるか
取り出せる項目の分類と、その取得元
③ どのような形になるか
1図面あたりに何が残るか。属性とタグの違い
④ 何が必要で、誰が作るか
必要な環境・データ・運用と、当社と組み込み側の分担
本書には設定手順や画面操作は含みません。導入手順が必要な段階で、技術資料をあわせてご参照ください。
2 / 21

## Slide 3: 全体の構成
CHAPTER 01
System Structure
入力から出力までの機能構成
3つの処理が、それぞれ何を受け取り何を返すか
どこで何が動くか（実行構成）
3 / 21

## Slide 4: 機能構成
入力を3つの処理に通し、属性・タグ・根拠を出力します
入力
ICAD（2D図面）
ICAD（3Dモデル）
STEP
DXF
▼
① 読み取り
図面に書かれている事実を、
意味付けせずそのまま取り出す
▶
② 正規化
形式ごとの違いを吸収し、
決まった項目へ整える
▶
③ タグ付与
辞書と照合して見出しを付け、
判断の根拠を残す
処理
▼
出力
属性（項目と値）
タグ（根拠つきの見出し）
読み取り結果（確認用）
▼
保存先・検索・画面・文書検索AIへの連携は、ご利用のシステム側
接続先
ICADは2D図面と3Dモデルを別々に読み取り、最後に照合して1図面ぶんの結果へまとめます。
4 / 21

## Slide 5: 3つの処理は、それぞれ何をするか
処理ごとに入力と出力が決まっており、切り分けて確認できます
処理 | 受け取るもの | すること | 返すもの | 動かす場所
① 読み取り | CADファイル | 図面に書かれている事実を、意味付けせずそのまま取り出す | 読み取り結果 | ICADが動くWindows PC （STEP・DXFは一般PC）
② 正規化 | 読み取り結果 | 形式ごとの違いを吸収し、決まった項目へ整える。取れない項目は空欄で残す | 属性 | 一般PC
③ タグ付与 | 属性 ＋ 辞書 | 検索に使える見出しを付け、根拠・確からしさ・理由を添える | タグ | 一般PC
処理を分けている理由
読み取りは事実の取得だけを担当し、意味付けを行いません。判断の規則を変えても、読み取り結果はそのまま使えます。
辞書を外から渡す理由
客先名や装置名は会社ごとに違うため、処理そのものではなく辞書として持ちます。語彙が増えても処理は変わりません。
根拠を残す理由
自動で付いた見出しを人が確認できるようにするためです。元の図面を開かずに妥当性を判断できます。
5 / 21

## Slide 6: どこで何が動くか
ICADが必要なのは読み取りの瞬間だけで、構成は3通りから選べます
構成 | ICADの置き方 | 読み取りを動かす場所 | 取り出せる情報 | 位置づけ
同一PC構成 | ICADとシステムを同じWindows PCに置く | そのPC | 最も多い | 現在の検証・初期導入の既定
別PC構成 | ICADの入ったPCを分け、ネットワーク経由で連携する | ICADのPC | 最も多い | 実装済み。実環境での疎通は導入時に確認
ICADなし構成 | ICADを使わず、STEP／DXFに出力したデータを取り込む | 一般PC | 中程度 | 材質・質量・部品構成は残らないことがある
処理の重さと、実行のしかた
・読み取りは1図面につき1回動かす方式です。図面ごとに独立しているため、失敗した図面だけをやり直せます。
・ICADの読み取りは同時に1件ずつ実行します。まとめて登録した場合は順番に処理されます。
・図面を訂正して登録し直すと、その図面だけを読み取り直します。人が手で直した内容は保持されます。
検索・閲覧・タグの表示にICADは不要です。読み取った結果は保存され、以降はその保存内容を参照します。
6 / 21

## Slide 7: 何から、何を取り出すか
CHAPTER 02
Sources & Items
入力の種類ごとに、読んでいる場所と取り出せる情報
2D図面・3Dモデルそれぞれの抽出元
取り出せる項目の一覧と、その分類
7 / 21

## Slide 8: 入力の種類と、取り出せる範囲
同じ図面でも、渡す形式によって取り出せる情報が変わります
入力 | 主に読んでいる場所 | 取り出せる情報 | 必要な環境
ICAD（3Dモデル） | モデル情報、部品ツリー、部品ごとの材質設定、質量特性、付加情報 | 部品構成、部品数、材質、質量・体積・重心 | ICADが動くWindows PC
ICAD（2D図面） | 図枠、注記・文字、寸法、公差、溶接記号、レイヤー、印刷枠 | 図番・図面名などの図枠項目、寸法や公差の有無、製作指示 | ICADが動くWindows PC
STEP | ファイル情報、製品・部品の名称、組み立ての親子関係 | 製品名、部品名、構成の階層 | 一般PC
DXF | 文字、ブロックの属性、寸法、レイヤー | 図面内の文字、寸法、図枠の候補 | 一般PC
STEP・DXFで情報が減る理由
STEPとDXFは、CADの間でデータを受け渡すために変換された形式です。変換の時点で、材質の設定、質量、内部部品と外部参照部品の区別といった情報が落ちることがあります。落ちた情報は、後から復元できません。
正式な材質や部品構成が必要な場合は、ICADの図面から直接読み取ります。
8 / 21

## Slide 9: 2D図面の、どこから取り出すか
図面の中の場所ごとに、決まる情報が違います
読んでいる場所 | そこから決まる情報
図枠（表題欄） | 図面番号、図面名、改訂、尺度、用紙サイズ、設計者・検図者・承認者と各日付、材質、PRFX、ユニット番号
注記・図面内の文字 | 熱処理、硬度、表面処理、塗装の指示、規格の識別子
寸法・公差 | 寸法の有無、寸法公差の有無、幾何公差の有無
溶接記号・溶接注記 | 溶接指示の有無、すみ肉・全周の区別
バルーン・面粗さ・切断線 | 図面の特徴として件数を保持（用途の断定はしない）
レイヤー・ビュー・印刷枠 | どの文字が図枠内か、どのビューの値かを判断するための手がかり
図枠のラベルと値を対応づける条件
「材質」などのラベルと、その値を対応づけるのは、同じ文字要素の中にある場合、またはその次の行にある場合、および名称欄で同じビュー・同じレイヤーに近接して並んでいる場合です。離れた文字どうしを座標だけで組み合わせる処理は行いません。会社ごとに図枠の作りが違い、誤った対応づけが起きるためです。
9 / 21

## Slide 10: 3Dモデルの、どこから取り出すか
モデルに設定されている値を読み、推定はしません
読んでいる場所 | そこから決まる情報
モデル情報 | モデル名、格納先、コメント
部品ツリー | 部品の親子構成、部品数、内部部品と外部参照部品の区別
部品ごとの材質設定 | 材質名、比重。本体側と外部参照部品側を分けて保持
質量特性 | 質量、重量、体積、表面積、密度、重心
付加情報 | 客先・装置カテゴリの判断に使う業務項目
部品数の数え方
業務上の部品数は、外部参照部品を基準に数えます。モデル内部だけの部品は、参考情報として別に持ちます。
最上位パーツ名の扱い
最上位パーツ名は図番相当のことがあるため、そのまま製品名・装置名・部品名には使いません。
材質の扱い
本体の材質と、外部参照部品の材質を分けて保持します。材質と断定できない値は、正式な材質へ昇格させません。
10 / 21

## Slide 11: 取り出せる情報の一覧
全形式で同じ項目の枠を作り、取得できた項目だけを埋めます
分類 | 代表的な項目 | 主な取得元
図面識別 | 図面番号、図面名、改訂、尺度、用紙サイズ | 2D図枠、ファイル名
名称 | 部品名、製品名、装置名、ユニット名 | 2D図枠、3D部品ツリー
担当・日付 | 設計者、検図者、承認者と各日付 | 2D図枠
業務分類 | 客先、案件、装置カテゴリ | フォルダ構成、図枠、3D付加情報 ＋ 辞書
構成・材質・質量 | 部品構成、部品数、材質、質量、体積、重心 | 3Dモデル
製作指示 | 寸法、寸法公差、幾何公差、溶接、塗装、表面処理、熱処理・硬度 | 2D注記
出所 | ファイル名、保存場所、形式 | 登録時の情報
項目の枠は入力形式によらず共通です。取得できなかった項目は空欄のまま残り、「値が0」と「取得できていない」を区別します。項目数は2D図面で133項目、3Dモデルで97項目です。
11 / 21

## Slide 12: 取り出した情報の形
CHAPTER 03
Output Structure
1図面あたりに何が残るか
属性とタグは何が違うか
確定できないときにどう扱うか
12 / 21

## Slide 13: 1図面あたり、何が残るか
1つのCADファイルにつき、次の4つがまとまって残ります
① 読み取り結果
図面から取り出した事実を、加工せずそのまま保持します。後から「なぜこの値になったか」を確認するための記録です。
② 属性
決まった項目名と値の組です。図面番号、材質、質量など、表示・比較・集計に使います。
③ タグ
属性から作った検索用の見出しです。根拠・確からしさ・理由が必ず付きます。
④ 手動補正
人が確認して直した内容です。読み取り直しても消えず、次回以降も保持されます。
ICADの場合、2D図面と3Dモデルはそれぞれ読み取り、最後に照合して1図面ぶんへまとめます。同じ項目で値が食い違った場合は「競合」として記録し、人が確認するまで自動ではタグにしません。
13 / 21

## Slide 14: 属性とタグは、何が違うか
同じ情報を、値として持つか、探すための見出しとして持つかの違いです
属性 ― 取り出した値そのもの
タグ ― 探すための見出し
・決まった項目名と、その値の組
・数値も文字も、そのままの形で持つ
・1項目に1つの値。複数見つかった場合は候補として残す
・用途は、表示・比較・集計
例
図面番号 ＝ SAMPLE-0001
材質 ＝ SUS304
質量 ＝ 4.8 kg
寸法公差の件数 ＝ 12
・属性から規則で作った、短い見出し
・表記をそろえるため、書き方の違いを吸収できる
・根拠・確からしさ・理由が必ず付く
・用途は、絞り込み・分類
例（上の属性から作られるもの）
材質:SUS304
客先:A社
寸法公差あり
（図面番号や質量は、タグにはしません）
14 / 21

## Slide 15: タグの種類と、決まり方
決まり方は3通りあります。いずれも根拠なしにタグは作りません
決まり方 | タグの例 | 元になる情報
辞書と照合して決まる | 客先: 案件: 装置: メーカー: 材質: 熱処理: 規格: | 図枠の値、フォルダ構成、3Dの材質設定、図面内の注記
図面の中身で決まる | 寸法あり 寸法公差あり 幾何公差あり 溶接指示あり 溶接:すみ肉／全周 硬度:HRC／HV | 2Dの寸法・公差・溶接記号・注記
図枠の値から決まる | 表面処理: 塗装: PRFX: ユニット: | 図枠、図面内の注記
タグにしない情報（属性としては保持します）
・図面名、部品名、製品名、装置名、ユニット名
・図面番号、改訂、尺度、用紙サイズ
・寸法や穴などの件数そのもの、形状の特徴だけで用途を断定できないもの
・材質と断定できない値、2Dと3Dで食い違っている項目
一意でない値や件数をタグにすると、絞り込みの結果が広がりすぎて検索の役に立たなくなるためです。
15 / 21

## Slide 16: 辞書の役割
会社ごとに違う言葉は、処理ではなく辞書として持ちます
辞書の種別 | 用途
客先 | 客先名の判定
案件 | 案件名の判定
装置カテゴリ | 装置の種類の判定
メーカー | 部品メーカー名の判定
規格 | 規格識別子の判定
熱処理 | 熱処理指定の判定
部品名 | 部品名候補の判定
辞書の中身
・正式名と、その別名（表記ゆれ）の対応表
・同じ語が複数種別に当たる場合の優先順位
・使う・使わないの切り替え
増やし方と反映
・画面から追加・修正できます。処理の変更は不要です
・追加後に読み取り直すと、登録済みの図面にも反映されます
・初期状態の辞書は同梱しますが、実運用の語彙は登録が必要です
客先・装置・案件の見出しが付く量は、辞書へ登録した語彙の量で決まります。読み取りの精度とは別の要素です。
16 / 21

## Slide 17: 確定できないときの扱い
推測で埋めず、判断できなかったことが分かる形で残します
空欄のまま残す
読み取れなかった項目は空欄にします。「値が0」と「取得できていない」を区別します。
候補として残す
候補が複数見つかった場合、1つに決めずに候補の一覧として保持します。
警告として残す
読み取りに失敗した箇所や、判断材料が足りなかった箇所を記録します。
競合として記録する
2Dと3Dで同じ項目の値が食い違う場合は競合として記録し、自動ではタグにしません。
誤った値が入ると、探した結果も誤り、確認の手間が増えます。空欄であれば、辞書へ語彙を足す、図枠の書き方をそろえる、人が補うといった対応を選べます。
17 / 21

## Slide 18: 前提と分担
CHAPTER 04
Prerequisites & Scope
動かすために必要な環境・データ・運用
当社が提供する範囲
組み込み側でご用意いただくもの
18 / 21

## Slide 19: 必要なもの
環境だけでなく、データと運用の準備が精度に直結します
区分 | 必要なもの | 補足
環境 | ICADが動くWindows PC | ICADの図面から直接読み取る場合のみ必要
環境 | 読み取り結果を受け取り、保存する環境 | 保存先はご利用のシステム側
データ | 客先名・装置名・案件名などの語彙（辞書） | 初期辞書は同梱。実運用の語彙は登録が必要
データ | フォルダ階層と名称の規則 | 客先・案件の判定精度に直結する
運用 | 登録するタイミングと担当 | 出図時に登録する運用にすると抜けが起きにくい
運用 | 自動で付いた内容を確認・補正する導線 | 補正した内容は読み取り直しても保持される
いずれも一度に完璧にする必要はありません。対象を絞って始め、運用しながら語彙と規則を足していく進め方を想定しています。
19 / 21

## Slide 20: 提供範囲と、組み込み側でご用意いただくもの
当社は図面から属性とタグを作るところまでを担当します
当社が提供する範囲
組み込み側でご用意いただくもの
・ICADの2D図面・3Dモデルからの読み取り
・STEP・DXFからの読み取り
・ICADからSTEP・DXFへの変換
・共通項目への正規化
・辞書照合によるタグ付与と、根拠の生成
・2Dと3Dの照合、競合の記録
・初期辞書、入出力のサンプル、動作確認用のテスト
・属性とタグの保存先
・検索の索引と、検索・一覧の画面
・図面・製品・部品・案件との紐付け
・利用者の権限と、承認の流れ
・文書検索AIへの連携
保存先と受け渡し方法が決まった段階で、接続部分を合わせ込みます。現時点では、属性・タグ・根拠を返すところまでを確定範囲としています。
20 / 21

## Slide 21
END
21 / 21