## Slide 1
業務フロー 図面を登録してから、探して使うまで
誰が何をするか。色を付けた中段は、人の操作なしに自動で動く部分です
辞書へ語彙を足した後に読み取り直すと、登録済みの図面にも反映されます。確認と補正は、最初のうちだけでも行うと、どの項目が取りにくいかの傾向がつかめます。
CADタグ・属性抽出 フロー図 / 2026.08.05 株式会社アルパイン設計事務所
設計者
システム （自動）
確認担当
図面を作成し 出図する
ICAD／STEP／DXF
システムへ 登録する
出図時の登録が 抜けにくい
図面の中身を 読み取る
元のファイルは 変更しない
項目へ整理して 属性にする
決められない項目は 空欄で残す
辞書と照合して タグを付ける
根拠と確からしさを 添える
自動で付いた 内容を確認する
根拠を見て 妥当性を判断する
補正する／ 語彙を足す
補正は読み取り 直しても残る
タグで絞り込み 図面を探す
客先・装置・材質 などで絞る

## Slide 2
処理フロー 1図面が、属性とタグになるまで
形式による分かれ方と、2D図面・3Dモデルの照合まで。ICADが要るのは読み取りの部分だけです
読み取りは1図面につき1回動かします。図面ごとに独立しているため、失敗した図面だけをやり直せます。図面を訂正して登録し直すと、その図面だけを読み取り直し、人が手で直した内容は保持されます。
CADタグ・属性抽出 フロー図 / 2026.08.05 株式会社アルパイン設計事務所
ナレッジ システム本体
ICADが動くPC
一般PC （サーバー）
図面を 登録する
ICAD／STEP DXF
形式で 分かれる
2D図面を 読み取る
ICADのとき 図枠・注記・寸法
3Dモデルを 読み取る
部品構成・材質 質量
STEP／DXF を読み取る
文字・階層 レイヤー
項目へ整理して 属性にする
どれがどの項目か 判断する
辞書と照合して タグを付ける
根拠・確からしさ 理由を添える
2Dと3Dを 照合する
食い違いは競合 として記録
属性・タグ・ 根拠を保存
読み取った内容も 残す
タグで検索 できる状態に
以降の検索に ICADは不要

## Slide 3
導入の進め方 小さく試して、効果を確かめて、広げる
最初から全体に広げず、対象を絞って始めます。語彙と規則は運用しながら足していきます
この一巡を回すと、どの項目が取りにくいか、どの語彙が足りないかが具体的に分かります。効果を数値で示すには、試験運用の前後で探す時間を実測する必要があります。
CADタグ・属性抽出 フロー図 / 2026.08.05 株式会社アルパイン設計事務所
決める・ 準備する
動かす
確かめる
対象を1つの 案件に絞る
1装置ぶんから 始める
対象範囲の 図面を集める
過去の図面も 対象にできる
図面を登録して 読み取る
自動でタグまで 付く
取り出せた 範囲を見る
空欄・候補・警告 を確認する
客先名・装置名 を辞書へ登録
見出しの数は ここで決まる
フォルダ階層と 名称を決める
今後の新規案件 からでよい
読み取り直して 反映する
登録済みの図面 にも反映される
精度の変化を 確認する
付いた見出しの 増え方を見る
範囲を広げて 効果を測る
探す時間の変化を 実測する