## Slide 1: CADタグ・属性の自動抽出 抽出元と具体例のご説明
ICAD／STEP／DXFから何をどう抜き出し、どこまでお渡しできるか
2026.07.28 / 株式会社アルパイン設計事務所 / 創屋様ご説明用

## Slide 2: 本日ご説明する内容
いただいた4つのご質問への回答
いただいたご質問 | 本資料での回答箇所
どこからどういったものを抜き出すのかが事前に分かるとありがたい | CHAPTER 01・02 抽出元カタログと正規化・タグ生成ルール
どういったものが抜き出されるのか、具体例が欲しい | CHAPTER 03 実ICAD 39件の実測結果と実ファイル5例
完成後はタグ・属性抽出の部分のソースだけ頂けるとありがたい | CHAPTER 04 切り出し範囲とモジュール境界
ICAD→STEP変換／ナレッジシステム専用ICADライセンスの用意 | CHAPTER 05 変換の実測結果とライセンスの論点
本資料の事実は、実機ICADでの抽出結果および実装コードに基づいています。未確認の事項は「要確認」と明記しています。

## Slide 3: 全体像
CHAPTER 01
Overview
抽出 → 正規化 → タグ生成 の3段構成
入力は3経路。ICAD正本／ICADから変換したSTEP・DXF／既存のSTEP・DXF
抽出器は意味付けをせず、生の値だけを出す

## Slide 4: 処理の流れ
責務を3層に分け、層ごとに切り出せる形にしています
① 抽出（C#）
SXNET経由でICADから生の値だけを取得
意味付け・推測は一切しない
1図面 = 1回のプロセス呼び出し
入出力はJSONファイル
出力キー: raw_extract
② 正規化（Python）
raw_extract を固定スキーマへ整形
2D: 133キー / 3D: 97キー
取れなかった値は null / 空配列のまま残す
「取れなかった」ことも情報として保持
出力キー: canonical_attributes
③ タグ生成（Python）
canonical_attributes から11種類のタグを生成
辞書はDB化済み。画面から編集可能
各タグに source / evidence / confidence /
reason / tag_rule_version を付与
出力キー: derived_tags

## Slide 5: 3つの入力経路
ICAD本体が必要になるのは経路Aと、経路Bの変換の瞬間だけ
経路 | 入力 | 抽出器 | ICAD本体 | 取得できる情報量
A | ICAD .icd 正本 | C# + SXNET | 必要 | 最大（材質・質量・部品階層・2D注記まで）
B | ICADから変換したSTEP / DXF | Python 汎用抽出器 | 変換時のみ必要 | 中（部品名・階層・レイヤー・文字）
C | 客先支給などの既存STEP / DXF | Python 汎用抽出器 | 不要 | 中
経路Bと経路Cは同じ抽出器を使います。経路B・Cでは、ICAD本体がなくても抽出処理そのものは動きます（CHAPTER 05のライセンス論点に直結します）。

## Slide 6: 抽出元カタログ
CHAPTER 02
Extraction Sources
ICAD 3D／ICAD 2D／STEP／DXF それぞれの抽出元
正規化後の属性キー（2D:133 / 3D:97）
自動タグ11種類と、その生成に使う辞書

## Slide 7: ICAD 3D の抽出元
SXNETに型付きAPIがあり、取得方針が明確な項目
抽出元 | SXNET根拠 | 正規化先（canonical）
モデル名・格納フォルダ・コメント | SxModel.getInf() → SxInfModel.name/path/comment | model_name, model_path, model_comment
パーツ階層 | SxWF.getInfPartTree() | part_tree_paths
パーツ名・コメント | SxInfPart.name / comment | part_names, part_comments
外部参照・ミラー・未解決参照 | SxInfPart.is_external / is_mirror / is_unloaded | external_part_exists ほか
参照図面名・参照先パス | SxInfPart.ref_model_name / path | ref_model_names, ref_model_paths
材質（全体・部品単位） | SxEnt.getInfMaterialList(), SxEntPart.getInfMaterialList() | material_ids, material_names, material_keywords, part_material_candidates
質量・重量・体積・面積・密度 | SxEnt.getMass() → SxInfMass | mass_value, weight_value, volume_value, area_value, density_value
重心・慣性モーメント | SxInfMass.pos, inf_global_moment ほか | center_of_gravity, global_moment, inertia_moment_candidates
トップパーツ付加情報 | SxWF.getInfExTopPart(), SxInfPartTree.ex_inf | top_part_ex_info, part_ex_info_fields

## Slide 8: ICAD 2D の抽出元
図枠は文字・注記から候補化し、座標はレビュー証跡として保持する
抽出元 | raw_extract | 正規化先（canonical）
ビューシート名・尺度・種別 | view_sheets[] | model_view_sheet_count, scale_candidates
出図範囲枠・用紙サイズ | print_frames[] | paper_size, 印刷枠内外判定
文字・注記 | texts[] | text_tokens, label_texts
図枠のラベルと値 | texts[]（同一要素の同じ行／次行） | title_block_candidates → title_block_fields
寸法 | dimensions[] | dimension_values, dimension_symbols
公差・幾何公差 | tolerances[] | tolerance_candidates
溶接記号・注記 | weld_notes[] | weld_note_candidates
バルーン | balloons[] | balloon_candidates
面粗さ・仕上げ記号 | geometry_primitives[] | surface_roughness_values, finish_mark_types
切断線・矢視・ハッチング | geometry_primitives[] | curve_section_candidates, cut_line_count, hatch_or_section_count
穴・長穴候補 | geometry_primitives[] | hole_candidate_count, slot_candidate_count
図番・図面名・担当者・承認者・日付・材質・重量・表面処理・塗装指示・PRFX・ユニット番号は、SXNETの固定フィールドとしては存在しません。会社ごとの図枠差が大きいため、title_block_fields は固定列ではなく key-value 候補として持ち、採用条件を通ったものだけを確定値に上げています。

## Slide 9: STEP / DXF の抽出元
外部CADライブラリを使わず、標準ライブラリだけで解析しています
形式 | 抽出元 | raw_extract | 正規化先（canonical）
STEP | ヘッダ（FILE_NAME, FILE_DESCRIPTION） | model_info.name / comment | model_name, model_comment
STEP | PRODUCT / PRODUCT_DEFINITION | step_products[] | step_product_names
STEP | NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE | step_assembly_relationships[] | step_assembly_relationship_count, parts[].tree_path
STEP | 文字列中の材質パターン | materials[] | material_keywords
DXF | TEXT / MTEXT / ATTRIB / ATTDEF | texts[] | text_tokens, title_block_candidates
DXF | INSERT + ATTRIB のブロック参照 | block_references[].attributes[] | dxf_block_references, dxf_block_attribute_tokens
DXF | DIMENSION の表示値候補 | dimensions[] | dimension_values
DXF | LINE / CIRCLE / ARC / LWPOLYLINE / HATCH ほか | geometry_primitives[] | 形状特徴候補
DXF | レイヤー一覧 | layers[] | dxf_layers
両形式ともファイルパス・ファイル名を source_path_tokens として保持し、客先・案件・装置カテゴリの辞書照合に使います。

## Slide 10: 正規化後の属性キー
固定スキーマ。2D snapshot で133キー、3D snapshot で97キー
図面識別 drawing_number, drawing_name, revision, drawing_size, paper_size, scale, document_kind
担当・日付 designer, checker, approver, drawing_date, created_date, checked_date, approved_date, revision_date
分類 customer_name, project_name, equipment_name, equipment_category, module_name, prfx, unit_number, owner, status
ファイル出所 source_full_path, source_directory_path, source_file_name, source_file_stem, source_path_tokens
質量特性（3D） mass_value, weight_value, volume_value, area_value, density_value, center_of_gravity, global_moment, inertia_moment_candidates
材質 material_ids, material_names, material_keywords, unresolved_material_keywords, part_material_candidates
部品構成 part_names, part_comments, part_tree_paths, ref_model_names, external_part_exists, mirror_part_exists, unresolved_part_exists
2D注記・図枠 title_block_fields, title_block_candidates, revision_note_candidates, text_tokens, raw_2d_sections
2D寸法・記号 dimension_values, tolerance_candidates, weld_note_candidates, balloon_candidates, surface_roughness_values, hole_candidate_count, slot_candidate_count
加工・処理 surface_treatment_tokens, paint, heat_treatment_keywords, hardness_spec_values, process_keywords
キーワード part_keywords, maker_keywords, spec_tokens, inspection_keywords, change_keywords, issue_keywords
STEP/DXF固有 step_products, step_product_names, step_assembly_relationships, dxf_layers, dxf_block_references
抽出メタ extraction_status, ocr_used, confidence_summary, normalizer_version
  値が取れなかったキーは null / 空配列のまま残します。「取れなかった」ことも情報として扱う方針です。

## Slide 11: 自動タグ11種類と辞書
各タグに source / evidence / confidence / reason を付与。根拠なしのタグは作らない
タグ接頭辞 | 生成元の属性キー | 確度 | 辞書エントリ数（初期値）
客先: | customer_name | high | 3（コマツ小山、広島アルミ、澁谷工業）
案件: | project_name | high | 初期0件（画面から登録）
装置: | equipment_category | high | 30（ガントリー、治具、コンベア、架台 ほか）
メーカー: | maker_keywords | medium | 40（SMC、ミスミ、THK、NSK ほか）
材質: | material_keywords, title_block_fields.material | medium | 68（SS400、SUS304、S45C、FC300 ほか）
表面処理: | surface_treatment_tokens | medium | ―
塗装: | paint_instruction_tokens | medium | ―
熱処理: | heat_treatment_keywords | medium | 20（焼入れ、調質、浸炭、窒化 ほか）
PRFX: | prfx_candidates, title_block_fields.prfx | medium | ―
ユニット: | unit_number_candidates | medium | ―
規格: | spec_tokens のうち辞書一致語（現状 SES のみ） | medium | 7（SES、JIS、ISO、DIN、ANSI ほか）
辞書はDB化済みで、画面（システム設定 > タグ辞書管理）と /admin から編集できます。案件辞書は初期0件で、画面からの登録が正本です。照合対象はファイルパストークンだけでなく、モデル情報・図面内文字・DXFレイヤー等を合成した検索トークン列（part_keywords）です。なお spec_tokens は2Dでは図面内文字と公差テキストの生の集合（実例で1図面112件）で、その中の辞書一致語だけを 規格: タグにしています。

## Slide 12: タグ化するもの／属性保持に留めるもの
存在するだけでタグにすると検索ノイズが大きくなるため、意図的に分けています
自動タグ化する
客先 / 案件 / 装置カテゴリ
メーカー名
正式材質
表面処理・塗装
熱処理
PRFX・ユニット番号
SES などの明確な規格識別子
属性として保持し、タグ化しない
寸法値・公差値
溶接記号・バルーン
穴・長穴・切断線・ハッチング等の形状特徴
質量・体積・重心・慣性モーメント
→ 図面レビューやRAG投入時の
属性・根拠として保持します

## Slide 13: 具体例
CHAPTER 03
Real Extraction Results
共有いただいた実ICAD 39件の実測結果
実ファイル5例の、実際の出力値（値は加工していません）
具体例から読み取れる特性と、すり合わせが必要な点

## Slide 14: 実ICAD 39件の実測結果
共有いただいた実ICAD 39件を、抽出から画面表示まで通した結果（2026-07-17時点）
観点 | 結果
抽出完了 | 39件すべてで 2D snapshot / 3D snapshot の両方を保存済み、未抽出0件
部品名（part_names） | 39 / 39 件で取得
質量・重量（mass_value / weight_value） | 38 / 39 件で取得
材質（material_keywords） | 33 / 39 件で取得
生成タグ（上位） | 材質:SS400 13件 / 材質:SUS 13件 / 材質:SUS304 12件 / メーカー:SMC 4件 / 材質:ねずみ鋳鉄 4件
 | 材質:SUS304B・SUS316・SPCC・A5052P・S45C・FC300 各3件 / 規格:SES 2件 / 客先:澁谷工業 1件 / 装置:治具 1件
材質タグは安定して出ます。客先・装置タグが少ないのは、この測定時点の客先辞書が3件しか入っていなかったためです（辞書のDB化は2026-07-17）。辞書を実運用の語彙で拡充すれば増える性質のもので、抽出ロジックの限界ではありません。

## Slide 15: 具体例① 客先・装置がパスから確定したケース
実ICADファイルの実際の出力（値は未加工）
U8105111315.icd
パス : J:\SBY\アイソレータ\210126_エーザイ_アイソレータ_RAA4844\作業フォルダ\開閉扉\U8105111315.icd
タグ : 客先:澁谷工業 / 材質:SUS304 / 材質:SUS / 規格:SES
属性 : customer_name="澁谷工業", mass_value=0.18021418, weight_value=1.7672974,
material_keywords=["SUS304","SUS"], part_names=["U81051113150"]
XH30-A08001-R03-JP_ロードカップ部改造.icd
パス : J:\ZCSET\300P_210312\作業\2_ロードカップ部\XH30-A08001-R03-JP_ロードカップ部改造.icd
タグ : 装置:治具 / メーカー:SMC / 材質:SUS316 / 材質:PVC / 材質:PPS / 材質:PTFE /
材質:A5052P / 材質:SUS304 / 材質:SUS / 材質:NBR / 材質:POM
属性 : equipment_category="治具", mass_value=4.75944799, weight_value=46.67424068,
part_names 108件（"＠リフト部", "CSP300R-8012-00_ノズルブラケット-1", "Oリング(S190)" ほか）
unresolved_material_keywords=["75"] ← 材質と断定できなかった値は別枠に隔離

## Slide 16: 具体例② 大規模アセンブリ・規格・塗装
実ICADファイルの実際の出力（値は未加工）
474300AC219.icd （部品189件の大規模アセンブリ）
パス : \\HONSYA-FILE01\data_cad3d\SBY\CAP\260527_AAM6351_アイリスオーヤマ_宮本様\474300AC219.icd
タグ : メーカー:SMC / 材質:SUS304 / 材質:PET / 材質:H-PVC / 材質:NBR / 材質:EPDM ほか計19タグ
属性 : mass_value=17.7113085, weight_value=173.68860346, material_keywords 18種, part_names 189件
unresolved_material_keywords=["ZZZ"]
TR1D9K99027.icd （規格・面粗さ・公差）
パス : J:\シブヤパッケージングシステム\25_9R_膨潤パレットアキューム部\...\部品図(新規、訂正)\9K\TR1D9K99027.icd
タグ : 材質:A5000 / 材質:SUS304 / 材質:A1000 / 材質:SUS / 規格:SES
属性 : mass_value=2.15703985, spec_tokens 112件（"Ra 6.3", "粗級", "中級", "±4", "±8", "±2" ほか）
03_20K03379P00_ｼｭｰﾄﾍﾞｰｽ(No.2FFS_XS).icd （図枠から塗装指示）
パス : J:\アースエンジニアリング\251216_ツネイシカムテックス\...\AR05-A05-B04_No.2 F-FスクリーンスクリーンSシュート組立図\...
タグ : 材質:SS400 / 塗装:ﾊ仕様書ﾆﾖﾙ
属性 : mass_value=11.66198417, part_names=["03_20K03379P00_...", "溝形鋼_100*50*5*7.5"]

## Slide 17: 具体例から読み取れる特性
実データを通したうえでの所見と、すり合わせが必要な点
パスは強力な情報源です
  客先・案件・装置は、図面内の文字よりフォルダ構成から確定できるケースが多い
  source_path_tokens を含む検索トークン列（part_keywords）を辞書照合しています
材質は3Dの材質APIから安定して取れます
  ただし ZZZ / CDQ / 75 のような、材質と断定できない値が混ざります
  これらは unresolved_material_keywords に隔離し、タグにはしません
質量・重量は3Dからほぼ確実に取れます（38/39）
半角カナ・機種依存文字がそのまま入ります
  実例: ｼｭｰﾄﾍﾞｰｽ、ﾊ仕様書ﾆﾖﾙ
  表示・検索時の正規化方針（半角カナの扱い、全角統一の要否）はすり合わせが必要です

## Slide 18: ソースの 切り出し範囲
CHAPTER 04
Module Boundary
「タグ・属性抽出の部分だけ切り出したい」というご要望に対する回答
C#側は独立ソリューション。ナレッジシステム本体への依存なし
Python側のDjango結合は実質2点だけ

## Slide 19: C#側（ICAD抽出コア）
独立ソリューション（IcadExtraction.sln、約4,700行）としてそのままお渡しできます
プロジェクト | 役割
IcadExtraction.Contracts | 入出力のデータ契約（JSONスキーマ相当）
IcadExtraction.SxNet | SXNET経由の2D/3D抽出、材質・質量プローブ、STL/STEP/DXF出力
IcadExtraction.Runner | CLIエントリ。extract / extract-batch / detect / probe-2d-print / convert-cad / probe-cad-export-types / cancel / clear-command / shutdown-icad / self-check の10コマンド
インターフェースは「1図面 = 1回のプロセス呼び出し」、入出力はJSONファイルです。呼び出し側の言語を選びません。ナレッジシステム本体への依存はありません。

## Slide 20: Python側（正規化・タグ生成コア）
この6ファイル（約2,800行）が本体です
ファイル | 行数 | 役割 | 外部依存
services/normalization.py | 1,860 | raw_extract → canonical_attributes | settings 1定数、TagDictionaryEntry（定数参照のみ）
services/generic_cad_extractor.py | 519 | STEP/DXFの抽出（外部CADライブラリ不要） | settings 1定数
services/seed_dictionaries.py | 222 | 初期辞書（純Python） | なし
services/tag_builder.py | 112 | canonical_attributes → derived_tags | settings 1定数
services/dictionaries.py | 54 | 辞書ロード（DB + 初期辞書のマージ） | TagDictionaryEntry（ORMクエリあり）
services/source_formats.py | 41 | 拡張子→フォーマット判定（純Python） | なし
Djangoへの結合は実質2点だけです。① settings のバージョン文字列3個（NORMALIZER_VERSION / TAG_RULE_VERSION / SCHEMA_VERSION）、② TagDictionaryEntry モデル（辞書のDB読み出し）。①は引数注入で置き換えるだけです。②はDBアクセスを伴いますが、dictionaries.load_keyword_mapping の1箇所に集約されており、辞書ロード関数をインターフェース化すれば分離できます。

## Slide 21: お渡しできる形と、含めないもの
ご希望の形に合わせます
ご希望であればこの形で納品します
icad_tag_extraction 単体パッケージ（Django非依存）
サンプル入出力JSON
単体テスト
辞書の初期データ
スキーマ定義
C#側は IcadExtraction.sln 一式
切り出し対象に含めないもの
Djangoモデル（RegisteredDrawing,
DrawingMetadataSnapshot, ExtractionJob,
AuditLog, TagDictionaryEntry）
ジョブ管理・リトライ・タイムアウト制御・監査ログ
画面（タグ辞書管理、抽出管理、レビューUI）
→ 参考実装としてはお渡しできますが、
そのまま組み込む前提では作っていません

## Slide 22: STEP変換と ICADライセンス
CHAPTER 05
Conversion & License
ICAD→STEP/DXF変換は実機で確認済み。ただし限界がある
「ナレッジシステム専用ICAD」が技術的に必須という結論にはならない
販売を前提にした場合の選択肢を整理

## Slide 23: ICAD→STEP / DXF 変換の実測と限界
2026-07-26 に実機で確認した内容
できたこと
実機SXNETの出力形式定数を確認
FILE_TYPE_STEP=11 / FILE_TYPE_DXF=1
形式別の数値オーバーライドなしで変換可能
9NK452WX90-00-LINER-A3-3D-01.icd を
STEP / DXF へ変換し、抽出・snapshot保存まで完了
変換後STEP: step_product_names=
["Assembly", "...-prt0"], 親子関係1件
変換後DXF: dxf_layers 5件を取得
限界（重要）
ICAD本体にある材質・質量は、STEP側に同等には残らない
→ 変換後データはICAD正本と等価ではない
今回のDXFサンプルではブロック属性は0件
→ 図枠情報の有無は客先の図枠仕様に依存
STEPはSXNETが .stp で出力（.step/.stp 両対応済み）
DXF変換時、export成功後もrunner終了待ちが長いケースあり
変換後の保存確認ダイアログは保存不要
（shutdown-icad で保存なし終了）

## Slide 24: 変換に関する所見
変換経由は「上位互換」ではなく「代替経路」です
「ICAD→STEP変換を機能として用意する」ことは技術的に成立します
ただし、変換したSTEPから取れる情報は、ICAD正本から直接抜いた情報より確実に少ないという実測結果があります
  材質・質量が落ちるのが最も大きい差です
変換を経由するのは「ICADライセンスのない環境でも最低限の情報を取りたい」場合の代替経路であり、上位互換ではありません
したがって、製品仕様としては「経路Aで取れる情報」と「経路B・Cで取れる情報」の差を明示し、顧客の環境に応じて構成を選べる形にすることを提案します

## Slide 25: ICADライセンス｜技術的な事実
コード上で確認済みの事実。ここから判断の前提を揃えます
# | 事実 | 根拠
1 | 経路A（ICAD正本から抽出）は、SXNET経由でICAD SX本体プロセスを必要とする | IcadProcessStarter がICAD実行体を起動、または起動済みプロセスへ接続
2 | ICADセッションは1つずつ排他利用される。並列に複数の抽出は走らせない | Local\KnowledgeSystem.IcadExtraction.IcadSession の Mutex で直列化（排他範囲はWindowsのログオンセッション単位）
3 | ICADが必要なのは登録・抽出のタイミングだけ。検索・閲覧・タグ表示・RAG回答にICADは不要 | 抽出結果はsnapshotとしてDBに保存され、以降は参照されない
4 | 経路B・C（STEP/DXFからの抽出）はICADなしで動く。外部CADライブラリも不要 | generic_cad_extractor.py は外部CADライブラリに依存せず、Python標準の文字列処理だけで解析
5 | ICAD→STEP/DXF変換の、その瞬間だけICADが要る | IcadCadFormatExporter（SXNET SxModel.export）
したがって「ナレッジシステム専用のICADライセンス」が技術的に必須という結論にはなりません。必要なのは「抽出処理を実行している間、そのICADセッションを占有できること」だけです。

## Slide 26: 販売を前提にした場合の選択肢
「顧客が150万円のICADを追加購入する」を前提にした製品は売りにくい。前提を分けて設計する
案 | 内容 | 顧客の追加ICAD費用 | 取得できる情報 | 主な制約
① 既存ライセンス兼用 （夜間バッチ） | 顧客が既に持つICADを、設計者が使わない夜間・休日に抽出用として使う | 0円 | 最大 | ライセンス条項の可否確認が必須。抽出中はその座席を占有
② 既存ライセンス兼用 （専用PC1台） | 顧客の空き座席1本を抽出専用PCへ割り当て | 0円 （座席の振替） | 最大 | 空き座席がある顧客に限る
③ ICAD不要構成 | 顧客側でSTEP/DXF/PDFへ出力済みのデータを取り込む（経路B・Cのみ） | 0円 | 中 （材質・質量は落ちる） | 顧客に出力運用を依頼する必要あり
④ 変換代行 | 当社の余剰ライセンス＋当社サーバーでICAD→STEP/中間データ変換を代行 | 0円 | 最大〜中 | 図面データを社外（当社）へ出すことへの顧客同意が必要
⑤ 専用ライセンス 新規購入 | 顧客がナレッジシステム用にICADを1本追加 | 約150万円 | 最大 | 費用が導入判断のボトルネックになりやすい
当社には余剰ライセンスがあるため、④は当社が担げる現実的な選択肢です。また対象顧客はICADユーザーであることが多く、①②が成立する可能性も相応にあると見ています。

## Slide 27: 要確認事項とご相談
ライセンス条項の問題であり、当社もまだ確認できていません。断定していません
当社 → 富士通／ICAD販売元 へ確認する事項
  設計者向けライセンスを、無人のバッチ処理（サーバー常駐・自動起動）で使うことが許諾範囲か
  ライセンス形態（ノードロック／フローティング等）と、フローティングの場合の借用可否
  「同時使用」の定義。1座席を夜間だけ別PCで使う運用が可能か
  当社の余剰ライセンスを使って他社図面の変換を受託することが許諾範囲か（案④の前提）
創屋様へのご相談
  製品としては「ICADがある構成」と「ICADがない構成」の両方を成立させる方向で進めたいと考えています
  経路Aで取れる情報と経路B・Cで取れる情報の差を仕様として明示し、顧客環境に応じて構成を選べる形です
  この方針で問題ないか、ご意見をいただきたいところです

## Slide 28: 創屋様への確認事項
本資料に対するご回答をいただきたい項目
区分 | 確認事項
抽出 | 1. STEPから製品名・部品名・部品階層・材質・質量特性を取得できるライブラリ／APIを、創屋様側でお持ちか
抽出 | 2. DXFからTEXT/MTEXT、ブロック属性、レイヤー名、寸法、公差、溶接記号を分離取得できるか
抽出 | 3. 図枠のラベルと値を同一TEXT/MTEXT要素またはDXFブロック属性として取得できるか（別要素の座標ペアリングは対象外）
抽出 | 4. 材質が色・レイヤー・ブロック名にしか入っていないケースがあるか
抽出 | 5. 抽出値に推測を混ぜず、取得元フィールドと信頼度を添えて返せるか
受け渡し | 6. Django非依存の純Pythonパッケージ形での納品でよいか。それとも現状のDjango app のまま渡す方が組み込みやすいか
受け渡し | 7. 一緒に欲しい成果物（サンプル入出力JSON、単体テスト、辞書初期データ、スキーマ定義）の優先順位
受け渡し | 8. タグ・属性の書き込み先API（drawing_attributes / product_attributes / part_attributes 相当）の確定仕様
構成 | 9. 「ICADあり／なし両構成」の方針で問題ないか
構成 | 10. ICAD→STEP変換を創屋様側で実装される場合、当社のC# convert-cad 実装をそのまま使うか、作り直すか